Załącznik do SIWZ

CZĘŚĆ 1

Wykaz i specyfikacja obrabiarki CNC dla Pracowni Zajęć Praktycznych w Koniecpolu

| Lp. | Nazwa | Opis – dane techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obrabiarka CNC | DANE TECHNICZNE Parametry obróbki: Przesuw poprzeczny suportu osi X min. 200 mm – max. 210 mm Przesuw wzdłużny suportu osi Z min. 750 mm – max. 1000 mm Średnica przelotu nad saniami min. 260 mm Średnica przelotu nad łożem min. 505 mm Maksymalna średnica toczenia min. 350 mm – max. 450 mm Wrzeciono: Zakres obrotów wrzeciona max. do 3500 obr/min Końcówka wrzeciona A2-6 lub 140H5 Przelot wrzeciona min. Ø50 mm – max.Ø80 mm Moc wrzeciona max. 11 kW Posuwy: Szybkość dobiegów w osi X min. 8 m/min Szybkość dobiegów w osi z min 6 m/min Typ stożka MT 4 lub MT 5 Ciężar obrabiarki min. 1500 kg Długość obrabiarki max. 3500 mm Szerokość obrabiarki max. 1600 mm WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: Sterowanie CNC, 2 osie Pojemność pamięci min. 1GB Monitor LCD min.10’’ kolor i złącze USB Karta sieciowa Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania Pokrętka elektroniczna Końcówka wrzeciona A2-6 lub 140H5 Wizualny system wspomagający programowanie obrabiarki Oświetlenie obrabiarki Osłona przestrzeni roboczej Transformator dostosowujący napięcie do sieci Zestaw pompy chłodziwa Uchwyt trójszczękowy ręczny 203 mm, mocowanie A2-6 lub 140H5 Imak 4-ro pozycyjny pod noże z trzonkiem 20 mm oraz oprawką pod wiertła ø25 mm. Zmiana pozycji imaka automatyczna. Oprawka pod wiertła 25 mm Konik manualny MT4 lub MT5 Komplet szczęk miękkich Pierwsze uzupełnienie płynami eksploatacyjnymi Podest antypoślizgowy Wibroizolatory -komplet WYMOGI DODATKOWE Dokumentacja maszyny w języku polskim Serwis gwarancyjny Gwarancja min. 24 miesiące | 1 szt. |
| 2 | Symulator | Symulator jako jednostka zewnętrzna, charakteryzująca się tymi samymi parametrami co sterowanie maszyny włącznie z ekranem oraz układem klawiszy. Parametry techniczne urządzenia – symulatora: Zintegrowana budowa z układem monitora oraz klawiatury odpowiadającym sterownikowi w dostarczonej obrabiarce Symulator zawiera moduły sterowania tokarki odpowiadające sterowaniu w dostarczonej obrabiarce Zgodność ze standardem ISO poleceń funkcji G Kolorowy monitor min. 15 cali Grafika oraz symulacja obróbki Złącze USB Zamawiający nie dopuszcza nakładek programów symulacyjnych na komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach Gwarancja min 24 –miesiące serwis autoryzowany przez producenta Dokumentacja techniczna w j. polskim | 1 szt |
| 3 | Zestaw narzędzi i wyposażenia do tokarki CNC |  |
| 3.1 | Kieł tokarski obrotowy | Kieł tokarski obrotowy MK4 lub MK5(w zależności od rodzaju konika obrabiarki), z końcówką z węglika spiekanego, twardość powierzchni 55-60 HRC, max. bicie 0,01mm, kąt wierzchołkowy 60° | 1 szt. |
| 3.2 | Uchwyt wiertarski | Uchwyt wiertarski Mk4, samozaciskowy, zakres mocowania 1-13mm | 1 szt. |
| 3.3 | Uchwyt zaciskowy noża do toczenia wzdłużnego | Uchwyt zaciskowy noża do toczenia wzdłużnego PCLNR 2020-12 | 1 szt. |
| 3.4 | Płytki skrawające uchwytu zaciskowego noża do toczenia wzdłużnego | Płytki skrawające uchwytu noża CNMG 120404 DF (do noża z ppkt. 3.3) | 10 szt. |
| 3.5 | Uchwyt zaciskowy nóż do przecinania | Uchwyt zaciskowy nóż do przecinania 2020 | 1 szt. |
| 3.6 | Płytka skrawająca do przecinaka do stali | Płytka skrawająca do przecinaka do stali | 10 szt. |
| 3.7 | Nóż tokarski składany do toczenia zewnętrznego | Nóż tokarski składany do toczenia zewnętrznego PDJNR 2020-15 | 1 szt. |
| 3.8 | Płytka do uchwytu noża tokarskiego składanego | Płytka do uchwytu noża tokarskiego składanego, do toczenia stali - DNMG 150404 NN PVD (do noża z ppkt. 3.7) | 10 szt. |
| 3.9 | Uchwyt zaciskowy noża do toczenia poprzecznego | Uchwyt zaciskowy noża do toczenia poprzecznego PCKNR 2020 K12 | 1 szt. |
| 3.10 | Płytki skrawające uchwytu noża zaciskowego do toczenia poprzecznego | Płytki skrawające uchwytu noża zaciskowego do toczenia poprzecznego, do stali CNMG 120404-DF (do noża z ppkt. 3.9) | 10 szt. |
| 3.11 | Uchwyt zaciskowy noża | Uchwyt zaciskowy noża PTGNR 2020 -16 | 1 szt. |
| 3.12 | Płytka do uchwytu noża | Płytka do w/w uchwytu noża, do stali TNMG 160404 -DFM (do noża z ppkt. 3.11) | 10 szt. |
| 3.13 | Uchwyt zaciskowy noża do gwintowania wewn. | Uchwyt zaciskowy noża do gwintowania wewnętrznego SIR 0016 M16 | 1 szt. |
| 3.14 | Płytki do uchwytu noża do gwintów wewn. | Płytki do uchwytu noża do gwintów wewnętrznych ISO 1,25 do stali (do noża z ppkt. 3.13) | 10 szt. |
| 3.15 | Uchwyt zaciskowy noża do gwintów zewn. | Uchwyt zaciskowy noża do gwintów zewnętrznych SER 2020 K16 | 1 szt. |
| 3.16 | Płytki do uchwytu noża do gwintów zewn. | Płytki do w/w uchwytu noża do gwintów zewnętrznych ISO 1,25 do stali (do noża z ppkt. 3.15) | 10 szt. |
| 3.17 | Uchwyt zaciskowy wytaczaka | Uchwyt zaciskowy wytaczaka 12M-SCKCR09 | 1 szt. |
| 3.18 | Płytki skrawające do wytaczaka | Płytki skrawające do w/w wytaczaka stal CCMT 09T304-DF do stali (do wytaczaka z ppkt. 3.17) | 10 szt. |
| 3.19 | Uchwyt zaciskowy wytaczaka | Uchwyt zaciskowy wytaczaka S10K-SCKCR06 | 1 szt. |
| 3.20 | Płytka skrawająca do wytaczaka | Płytka skrawająca do w/w wytaczaka CCMT 060204-DF do stali (do wytaczaka z ppkt. 3.19) | 10 szt. |
| 3.21 | Komplet nawiertaków do nakiełków | Nawiertak do nakiełków HSS 60° komplet 1,6mm 2,0mm 2,5mm 3,15mm 4,0mm 5,0mm | 1 komplet składający się z 6 szt. |
| 3.22 | Komplet wierteł krętych | Wiertło kręte HSS 1,0-13,0 mm co 0,5mm komplet 25 szt. kasetka | 1 komplet składający się z 25 szt. |
| 3.23 | Zestaw tulejek redukcyjnych | Zestaw tulejek redukcyjnych MK4 -/MK3/MK2/MK1 lub (w zależności od maszyny) MK5/MK4/MK3/MK2/MK1 po 1 sztuce | 1 komplet składający się z 5 szt. |
| 3.24 | Tulejki redukcyjne | Tulejki redukcyjne 3 szt. 25x10; 25x12; 25x16mm | 1 komplet składający się z 3 szt. |
| 3.25 | Gwintownik maszynowy | Gwintownik maszynowy wysokowydajny HSS-E, powłoka TiN, DIN 376-C, DIN371-C - gwint metryczny zwykły, nieprzelotowy (Rm ≤ 1000) Materiał: HSSE - stal szybkotnąca kobaltowa. Uniwersalna powłoka TiN. Zastosowanie: Stal wysokostopowa, nierdzewna i kwasoodporna, stal austenityczna o wytrzymałości Rm ≤ 1000 [N/mm2]. Typ otworu: nieprzelotowy. Tolerancja: ISO-2 6H. Nakrój: śrubowy z długością nakroju 2 zwojów i kątem 15° (C / 2P). Wykonanie: R40 - rowki wiórowe śrubowe prawe pod kątem nachylenia 30°-40°. Rozmiar: M5/M6/M8/M10/M12/M16/M18/M20 | 1 komplet składający się z 8 szt. |
| 3.26 | Gwintownik maszynowy | Gwintownik maszynowy wysokowydajny HSS-E, powłoka TiN, DIN 376-B - gwint metryczny zwykły M8, przelotowy (Rm ≤ 1000) Tolerancja: ISO-2 6H Nakrój: prosty, skośna powierzchnia natarcia, z długością nakroju 4 zwojów i kątem 8° (B / 4P) Rozmiar: M5/M6/M8/M10/M12/M16/M18/M20 | 1 komplet składający się z 8 szt. |