Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wytyczne techniczne

(Załącznik nr 1 do umowy)

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiektach Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice, tj.:

- obręb Zawada i Zberezka o łącznej długości 12,92 km (na sieci wydzielonych dróg; oznaczonych wg załączonej orientacji kolorem czerwonym),

- obręb Śliwaków o łącznej długości 3,38 km (na sieci wydzielonych dróg; oznaczonych wg załączonej orientacji kolorem czerwonym).

- Szczegółowy zakres (lokalizacja) dróg wskazanych do przebudowy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

Przedmiotowa usługa realizowana będzie w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Dokumentacja projektowa obejmująca (5 egz.):

- opis techniczny (określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych),

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany na podkładach mapowych, tj. mapach obszaru scalenia; uzupełnionych o niezbędny pomiar istniejącego sposobu użytkowania i zagospodarowania ternu),

- Zamawiający dysponuje aktualną mapą obszaru scalenia (opracowaną 
w ramach przeprowadzonych prac scaleniowych), która zostanie przekazana Wykonawcy w wersji elektronicznej (w formacie "dxf"),

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu plik „txt” (w wersji elektronicznej) określający listę punktów lokalizujących obiekty w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe 
w przyjętym układzie odniesienia (pomiar uzupełniający),

- profile podłużne w skali 1:50/500 lub 1:100/1000 (opracowane na podstawie wykonanego pomiaru wysokościowego - dotyczy wszystkich dróg objętych zakresem opracowania, niezależnie od przyjętej technologii przebudowy),

- typowe przekroje poprzeczne (konstrukcyjne) w skali 1:50 (przedstawiające projektowany przekrój drogi wraz z ukształtowaniem terenu w liniach rozgraniczających).

  - Uzgodnienie zjazdów dróg transportu rolnego objętych zakresem opracowania (istniejących i nowoprojektowanych) z dróg publicznych przyległych z ich zarządcami (Gmina Kłomnice i Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie).

  - Zlokalizowanie zjazdów z dróg transportu rolnego na działki przyległe 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Należy opracować tabelaryczne zestawienie projektowanych zjazdów (uwzględniające: lokalizację zjazdów zgodną z przyjętym kilometrażem danej drogi oraz podstawowe parametry techniczne, tj. długość, szerokość, pole powierzchni, rodzaj nawierzchni i sposób odwodnienia).

  - Zlokalizowanie przepustów w ciągu dróg transportu rolnego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

Należy opracować tabelaryczne zestawienie projektowanych przepustów (uwzględniające: lokalizację przepustów zgodną z przyjętym kilometrażem danej drogi oraz podstawowe parametry techniczne, tj. średnica, długość, spadek oraz rzędną wlotu i wylotu).

  - Dokumentacja geotechniczna obejmująca badania podłoża gruntowego (odwierty) oraz część opisową (3 egz.).

Odwierty w podłożu gruntowym należy wykonać w obrębie wszystkich dróg objętych zakresem opracowania (niezależnie od przyjętej technologii przebudowy) 
w miejscach ustalonych z Zamawiającym w ilościach:

- obiekt Zawada i Zberezka: min. 40 szt.

- obiekt Śliwaków: min. 10 szt.

Karta odwiertu powinna zawierać:

- określenie rodzaju i grubości poszczególnych warstw do głębokości 2,0 m

- wilgotność gruntów

- kategoria gruntów i wysadzinowość

- głębokość zwierciadła wody gruntowej

- ocena warunków gruntowo – wodnych.

Część opisowa (określająca opis wykonanych prac, budowę geologiczną i warunki geotechniczne, warunki hydrogeologiczne, wnioski)

  - Inwentaryzacja zadrzewienia kolidującego z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu (3 egz.).

Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiającego wniosek o zezwolenie na wycinkę oraz będzie uczestniczyć w każdorazowych oględzinach (drzew wskazanych 
do wycinki) na pisemny wniosek Zamawiającego.

- W przedmiarze robót dotyczącym wycinki drzew należy uwzględnić karczowanie pni, utylizację gałęzi i karpin oraz wywiezienie dłużyc w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  - Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót i stały (3 egz.) 
– dotyczy całego zakresu opracowania, tj. dróg transportu rolnego oraz zjazdów 
na drogi publiczne; jeżeli organ zarządzający ruchem określi taką konieczność.

  - Przedmiar robót (2 egz.).

  - Kosztorys inwestorski (wskazuje się wykonanie w oparciu o aktualne ceny rynkowe w uzgodnieniu z Zamawiającym); kosztorys będzie zawierać zbiorcze zestawienie kosztów (2 egz.).

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.).

  - Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2 egz.)

  - Opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD - 1 egz.).

  - Sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku – zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, tj. przebudowy dróg wraz z odwodnieniem oraz przepustów; objętych zakresem dokumentacji (przekazanego bez zastrzeżeń 
w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie).

Dokumentacja wyżej wymieniona musi być opracowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami, normami, przepisami i dyrektywami UE oraz spełniać wymagania niezbędne do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, objętych zakresem opracowania.

Należy pamiętać o opisywaniu proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania nazw.

Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia (w zakresie objętym dokumentacją), która zostanie udostępniona Wykonawcy.

Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, co potwierdzone zostanie pisemnym oświadczeniem.

Założenia ogólne do projektowania:

- wszystkie działki pod drogi (wskazane na sieci dróg) wydzielone zostały geodezyjnie 
w ramach przeprowadzonych prac scaleniowych,

- szerokość dróg zostanie dostosowana do wydzielonych linii rozgraniczających działek 
w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- technologia przebudowy dróg (wybór drogi o nawierzchni gruntowej, tłuczniowej 
i bitumicznej) podlega uzgodnieniu z Zamawiającym,

- należy przewidzieć rozwiązania dot. odwodnienia dróg wraz z określeniem prawidłowego sposobu odprowadzenia wód opadowych poprzez:

- nadanie odpowiedniego profilu podłużnego i spadku poprzecznego, celem uniknięcia powstania miejsc bezodpływowych (*zaleca się projektowanie niwelety dróg 
w nasypie, celem poprawienia warunków odprowadzenia wód opadowych),

- zlokalizowanie przepustów (w przypadku występowania rowów poprzecznych 
i przydrożnych),

- zastosowanie innych rozwiązań technicznych w uzgodnieniu z Zamawiającym 
(w przypadku konieczności),

- należy wykonać bilans mas ziemnych (tabelarycznie) w odniesieniu do całego zakresu opracowania (łącznie dla wszystkich dróg), z uwzględnieniem potrzeby wymiany (wzmocnienia) gruntu oraz objętości materiału dowożonego ( do wbudowania w nasypy 
(w przypadku konieczności).