Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

Wykaz urządzeń

Specyfikacja techniczna zamówienia – 
 urządzenia i wyposażenie do pracowni technicznej

| Lp. | Nazwa elementu wyposażenia stanowiska | Parametry i cechy elementu wyposażenia stanowiska | Ilość szt/ komplet |
| --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIA |
|  | Niwelator wielozadaniowy | - laserowy - kolor lasera – czerwony - dokładność 15'' +/- 3,6 mm / 50 m lub ±0.05 mm/m - zasięg pracy – 800m - czas pracy min 20 godzin (na baterii) W zestawie: - niwelator laserowy - cyfrowy odbiornik laserowy z uchwytem na łatę - ładowarka - akumulator Li-Ion - walizka transportowa - statyw aluminiowy - łata niwelacyjna - instrukcja obsługi | 1 |
|  | Grawerka laserowa ( ploter laserowy) | - zasilanie 230 V - moc lasera min. 25 W - laser CO2 - powierzchnia grawerowania mieści się w zakresach 400 -600 x 300 -305mm - kompletna głowica tnąco-grawerująca z soczewką - okulary ochronne dla operatora - stół roboczy typu plaster miodu - przystawka rotacyjna umożliwiająca grawerowanie na elementach walcowych - dodatkowy laser pilotujący wskazujący zakres pracy na danym przedmiocie - port USB - oprogramowanie - przewód zasilający - przewód USB - płyn do czyszczenia optyki - certyfikat CE - instrukcja obsługi | 1 |
|  | Wycinarka ( wyrzynarka) włosowa dwubiegowa | - zasilanie: 230V - moc – min. 205 W - dwie prędkości obrotowe, - długość ramienia wyrzynarki min. 400 mm, - 10 szt. brzeszczotów różnych typów do metalu, drewna i sklejki - instrukcja obsługi | 1 |
|  | Zszywacz elektryczny | - długość zszywek 6 – 14mm - długość gwoździ max 15mm - zasilanie 230V - wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem, - instrukcja obsługi | 2 |
|  | Pilarka stołowa | - moc mieści się w zakresie 1500 - 1600W - napięcie 230V - prędkość obrotowa min: 4.000 obr. / min. - regulacja wysokości ostrza - stojak z metalowych profili z zabezpieczeniem przed przechylaniem - wyposażona w bezpieczną osłonę tarczy i system odprowadzania trocin - instrukcja obsługi | 2 |
|  | Opalarka elektryczna | - moc –mieści się w zakresie 1500 - 2000W - max temperatura – minimum 5000C - regulacja temperatury - ochrona przed przegrzaniem - antypoślizgowy, miękki uchwyt - walizka - instrukcja obsługi | 2 |
|  | Wkrętak akumulatorowy | - napięcie akumulatora 3,6V - typ akumulatora : litowo-jonowy - obrotowy - w walizce, wraz z ładowarką i kompletem akcesoriów takich jak bity, wiertła, końcówki do wkręcania - instrukcja obsługi | 5 |
|  | Pilarka elektryczna | - moc od 1800 do 2000W - długość prowadnicy od 35 do 40cm - bez narzędziowe napinanie łańcucha - instrukcja obsługi | 1 |
|  | Piła łańcuchowa | - silnik spalinowy - pojemność silnika min. 32cm3 - długość prowadnicy 35cm – 40cm - moc min. 1,35 kW - instrukcja obsługi | 1 |
|  | Wycinarka termiczna ręczna do styropianu | - regulacja temperatury - maksymalna wysokość cięcia: min 150mm - element tnący : drut - zasilacz - instrukcja obsługi | 1 |
|  | Suwmiarka elektroniczna | - wykonana ze stali nierdzewnej hartowanej, - min. 3 rodzaje pomiarów: pomiar zewnętrzny, pomiar wewnętrzny, pomiar głębokości, - odczyt elektroniczny - śruba blokująca, - odczyt co 0,01mm - zakres pomiarowy: 0 - 150 mm, - długość szczęk: 40mm, - instrukcja obsługi | 2 |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Wózek warsztatowy | - 5 szuflad - wykonany z blachy o grubości min. 0,8 mm - system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady - szuflady zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem - nośność jednej szuflady 35 - 45kg - 4 kółka, w tym 2 skrętne z hamulcem - blaty pokryte gumą - krawędzie boczne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka - boczny uchwyt do prowadzenia | 1 |
|  | Walizka narzędziowa dla elektrotechników | - walizka wykonana z trwałego materiału. - zawartość: min 90 narzędzi dla elektrotechników, w tym m.in.: klucze, szczypce, wkrętaki, nożyce do drutu, nożyce do kabli, bity, itp. | 1 |
|  | Zestaw narzędzi w walizce | - walizka wykonana z trwałego materiału, - zawartość: min. 120sztuk , w tym m.in.: szczypce Segera ołówki piła kabłąkowa z brzeszczotami wkrętaki z grotem magnetycznym zaciski kablowe nóż uniwersalny dłutka szczypce do ściągania izolacji poziomnica aluminiowa klucze płasko-oczkowe klucz nastawny klucze imbusowe pilnik półokrągły stalowy wkrętaki płaskie wkrętaki krzyżowe próbnik szczypce wydłużone kombinerki żabka szczypce czołowe szczypce boczne nożyce klucze grzechotkowe nasadki do świec zapłonowych nasadki 1/2 nasadki 1/4 przegub uniwersalny korba ręczna suwmiarka | 2 zestawy |
|  | Suwmiarka analogowa | - stal hartowana, - zakres pomiarowy 0 - 150 mm - podziałka 0,05 mm - pomiary wewnątrz, na zewnątrz oraz pomiary głębokości | 5 |

Do wszystkich URZĄDZEŃ instrukcja w języku polskim. Gwarancja na URZĄDZENIA min. 2 lata, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta.